Ausschreibungstext Bipolar-Trennverstärker DB 68

Stellen Sie in Ihrem Webbrowser den Cursor in die Adresszeile und Scannen den Barcode. Sie gelangen direkt ins richtige Service-Webportal. 
DRAGO einfach – zuverlässig

Bipolar-Trennverstärker, fertig eingestellt

kostenoptimierte Trennung / Wandlung bipolarer und unipolarer Standardsignale,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Aufbautiefe 60 mm, Breite 11,2 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		± 20 mA, ± 10 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA 
			± 10 V, ± 5 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V
			siehe Bestellschlüssel
Ausgang		0 … 20 mA, 4 … 20 mA 
			0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V
			siehe Bestellschlüssel
Einstellzeit T99		< 2 ms

Übertragungsfehler	< 0,2 % vom Endwert

Betriebstemperatur	–20 °C bis +60 °C

Hilfsenergie		24 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		3 kV, 50 Hz, 1 Min.,  Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Bipolar-Trennverstärker DB 68 P – __  __  	(siehe Bestellschlüssel)

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Bestellschlüssel:

|  | Eingang | Ausgang |
| --- | --- | --- |
| DB 68 P – | X | X |
| Eingang | 0 … 10 V |  | 0 |  |
|  | 2 … 10 V |  | 6 |  |
|  | ± 10 V |  | 1 |  |
|  | 0 … 5 V |  | 3 |  |
|  | 1 … 5 V |  | 7 |  |
|  | ± 5 V |  | 2 |  |
|  | 0 … 20 mA |  | 8 |  |
|  | 4 … 20 mA |  | 9 |  |
|  | ± 20 mA |  | 4 |  |
|  | ± 10 mA |  | 5 |  |
| Ausgang | 0 … 10 V |  |  | 6 |
|  | 2 … 10 V |  |  | 7 |
|  | 0 … 5 V |  |  | 5 |
|  | 1 … 5 V |  |  | 8 |
|  | 0 … 20 mA |  |  | 2 |
|  | 4 … 20 mA |  |  | 4 |