Ausschreibungstext Speisetrenner DC 52100

Stellen Sie in Ihrem Webbrowser den Cursor in die Adresszeile und Scannen den Barcode. Sie gelangen direkt ins richtige Service-Webportal. 
DRAGO einfach – zuverlässig

Speisetrenner

Speisung und Trennung von 2- und 3-Leiter-Messumformern, Anreihgehäuse, Breite 6,2 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V, 2 … 10 V
			Transmitterspeisespannung ca. 17 V, max. 35 mA
			Überlastbarkeit 50 mA / 30 V

Ausgang		0 … 20 mA, 4 … 20 mA
			0 … 10 V, 2 … 10 V

Bürde 600 Ohm bei 20 mA, bzw. 2 kOhm bei 10 V

Bereichswahl		Kalibriert umschaltbar

Grenzfrequenz		5 kHz, 100 Hz (umschaltbar)

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		16,8 V … 31,2 V DC, ca. 1,3 W, In-Rail-Bus

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		3 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Speisetrenner DC 52100 ___	(siehe Bestellschlüssel)

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Bestellschlüssel:

| Speisetrenner, kalibrierte Umschaltung | DC 52100 S |
| --- | --- |
| Speisetrenner, kalibrierte Umschaltung, In-Rail-Bus zur Spannungsversorgung | DC 52100 B |