Ausschreibungstext Passiver Speisetrenner DC 58

Stellen Sie in Ihrem Webbrowser den Cursor in die Adresszeile und Scannen den Barcode. Sie gelangen direkt ins richtige Service-Webportal. 
DRAGO einfach – zuverlässig

Passiver Speisetrenner

Speisung und Trennung von 2-Leiter-Messumformern,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Aufbautiefe 60 mm, Breite 11,2 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		4 … 20 mA
			Arbeitsstrombereich 2 … 23 mA

Spannungsabfall ca. 4,7 V (ca. 9,7 V mit HART Widerstand)
			Kurzschlussstrom < 35 mA

Ausgang		4 … 20 mA

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Betriebstemperatur	–20 °C bis +60 °C

Speisespannung	15 … 30 V DC

Sichere Trennung	EN 61140, bis 300 V AC/DC Eingang gegen Ausgang

Prüfspannung		3 kV, 50 Hz, 1 Min., alle Kreise gegeneinander

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Passiver Speisetrenner DC 58 P

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig