Ausschreibungstext Passivtrenner DH 11000

Stellen Sie in Ihrem Webbrowser den Cursor in die Adresszeile und Scannen den Barcode. Sie gelangen direkt ins richtige Service-Webportal. 
DRAGO einfach – zuverlässig

2 Varianten verfügbar:

Passivtrenner, 1-kanalig

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 6,2 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		0(4) … 20 mA
			Spannungsabfall < 2,3 V
			Überlastbarkeit ≤ 50 mA, 30 V

Ausgang		0(4) … 20 mA

Bürde 600 Ohm

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Grenzfrequenz		100 Hz

Hilfsenergie		keine, die Hilfsenergie wird aus dem Messsignal gewonnen

Sichere Trennung	EN 61140, bis 300 V AC/DC Eingang gegen Ausgang

Prüfspannung		3 kV, 50 Hz, 1 Min., alle Kreise gegeneinander

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Passivtrenner DH 11010 S

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Passivtrenner, 2-kanalig

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 6,2 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		2 x 0(4) … 20 mA
			Spannungsabfall < 2,3 V
			Überlastbarkeit ≤ 50 mA, 30 V

Ausgang		2 x 0(4) … 20 mA

Bürde 600 Ohm

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Grenzfrequenz		100 Hz

Hilfsenergie		keine, die Hilfsenergie wird aus dem Messsignal gewonnen

Sichere Trennung	EN 61140, bis 300 V AC/DC Eingang gegen Ausgang

Prüfspannung		3 kV, 50 Hz, 1 Min., alle Kreise gegeneinander

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Passivtrenner DH 11020 S

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig