Ausschreibungstexte Normsignal-Trennverstärker DN 2000

Stellen Sie in Ihrem Webbrowser den Cursor in die Adresszeile und Scannen den Barcode. Sie gelangen direkt ins richtige Service-Webportal. 
DRAGO einfach – zuverlässig

9 Varianten verfügbar:

Normsignal-Trennverstärker, kalibrierte Umschaltung

Trennung und Wandlung von Normsignalen,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 12,5 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V 
Ausgang		0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V 
Bereichswahl		kalibrierte Umschaltung

Grenzfrequenz		1 kHz, auf < 30 Hz umschaltbar

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		Universalnetzteil 20 … 253 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		4 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Normsignal-Trennverstärker DN 2000 AG

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Normsignal-Trennverstärker, fest eingestellt: 0 … 20 mA auf 0 … 20 mA, bzw. 4 … 20 mA auf 4 … 20 mA

Trennung / Wandlung von Industriestandardsignalen,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 12,5 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		0(4) … 20 mA 
Ausgang		0(4) … 20 mA 
Grenzfrequenz		1 kHz

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		Universalnetzteil 20 … 253 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		4 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Normsignal-Trennverstärker DN 2012 AG

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Normsignal-Trennverstärker, fest eingestellt: 4 … 20 mA auf 0 … 20 mA

Trennung / Wandlung von Industriestandardsignalen,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 12,5 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		4 … 20 mA 
Ausgang		0 … 20 mA 
Grenzfrequenz		1 kHz

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		Universalnetzteil 20 … 253 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		4 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Normsignal-Trennverstärker DN 2032 AG

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Normsignal-Trennverstärker, fest eingestellt: 0 … 10 V auf 0 … 20 mA

Trennung / Wandlung von Industriestandardsignalen,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 12,5 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		0 … 10 V 
Ausgang		4 … 20 mA 
Grenzfrequenz		1 kHz

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		Universalnetzteil 20 … 253 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		4 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Normsignal-Trennverstärker DN 2052 AG

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Normsignal-Trennverstärker, fest eingestellt: 0 … 20 mA auf 4 … 20 mA

Trennung / Wandlung von Industriestandardsignalen,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 12,5 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		0 … 20 mA 
Ausgang		4 … 20 mA 
Grenzfrequenz		1 kHz

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		Universalnetzteil 20 … 253 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		4 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Normsignal-Trennverstärker DN 2014 AG

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Normsignal-Trennverstärker, fest eingestellt: 0 … 10 V auf 4 … 20 mA

Trennung / Wandlung von Industriestandardsignalen,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 12,5 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		0 … 10 V 
Ausgang		4 … 20 mA 
Grenzfrequenz		1 kHz

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		Universalnetzteil 20 … 253 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		4 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Normsignal-Trennverstärker DN 2054 AG

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Normsignal-Trennverstärker, fest eingestellt: 0 … 20 mA auf 0 … 10 V

Trennung / Wandlung von Industriestandardsignalen,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 12,5 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		0 … 20 mA 
Ausgang		0 … 10 V 
Grenzfrequenz		1 kHz

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		Universalnetzteil 20 … 253 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		4 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Normsignal-Trennverstärker DN 2016 AG

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Normsignal-Trennverstärker, fest eingestellt: 4 … 20 mA auf 0 … 10 V

Trennung / Wandlung von Industriestandardsignalen,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 12,5 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		4 … 20 mA 
Ausgang		0 … 10 V 
Grenzfrequenz		1 kHz

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		Universalnetzteil 20 … 253 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		4 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Normsignal-Trennverstärker DN 2036 AG

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Normsignal-Trennverstärker, fest eingestellt: 0 … 10 V auf 0 … 10 V

Trennung / Wandlung von Industriestandardsignalen,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 12,5 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		0 … 10 V 
Ausgang		0 … 10 V
Grenzfrequenz		1 kHz

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		Universalnetzteil 20 … 253 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		4 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Normsignal-Trennverstärker DN 2056 AG

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig