Ausschreibungstext Normsignal-Trennverstärker DN 25000

Stellen Sie in Ihrem Webbrowser den Cursor in die Adresszeile und Scannen den Barcode. Sie gelangen direkt ins richtige Service-Webportal. 
DRAGO einfach – zuverlässig

Normsignal-Trennverstärker, kalibrierte Umschaltung

Trennung / Wandlung von Industriestandardsignalen,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 6,2 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		0 … 20 mA, 4 … 20 mA
			0 … 10 V, 2 … 10 V 
Ausgang		0 … 20 mA, 4 … 20 mA
			0 … 10 V, 2 … 10 V 
Bereichswahl		kalibrierte Umschaltung

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Grenzfrequenz		5 kHz, 100 Hz, 10 Hz, umschaltbar

Hilfsenergie		9,6 V … 31,2 V DC, ca. 0,7 W, In-Rail-Bus

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		3 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Normsignal-Trennverstärker DN 25000 ___	(siehe Bestellschlüssel)

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Bestellschlüssel:

| Normsignal-Trennverstärker, kalibrierte Umschaltung | DN 25000 S |
| --- | --- |
| Normsignal-Trennverstärker, kalibrierte Umschaltung, In-Rail-Bus zur Spannungsversorgung | DN 25000 B |