Ausschreibungstext Temperatur-Messumformer DR 49

Stellen Sie in Ihrem Webbrowser den Cursor in die Adresszeile und Scannen den Barcode. Sie gelangen direkt ins richtige Service-Webportal. 
DRAGO einfach – zuverlässig

Temperatur-Messumformer, feste Bereiche

Temperaturmessung mit Pt 1000-Widerstandsthermometern,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Aufbautiefe 60 mm, Breite 11,2 mm, Schutzart: IP 20

Eingangssignal		Pt 1000

Sensoranschluss: 2-Leiter, 3-Leiter

Messbereich innerhalb –100 °C … +450 °C, siehe Bestellschlüssel

Eingangsfehler max.	< 0,1 K + 0,05 % der Spanne

Ausgang		0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 5 V, 1 … 5 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V, siehe Bestellschlüssel

Linearitätsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Zero/Span-Kompens.	± 3 %

Einstellzeit		< 10 ms

Hilfsenergie		24 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		3 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad

Typ			Temperatur-Messumformer DR 49 P – __  __   (siehe Bestellschlüssel)

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Bestellschlüssel:

|  | Eingang | Ausgang |
| --- | --- | --- |
| DR 49 P – | X | X |
| Eingang | 0 … +50 °C |  | 0 |  |
|  | 0 … +100 °C |  | 1 |  |
|  | 0 … +200 °C |  | 2 |  |
|  | 0 … +300 °C |  | 3 |  |
|  | 0 … +400 °C |  | 4 |  |
|  | –50 … +150 °C |  | 5 |  |
|  | –50 … +100 °C |  | 6 |  |
|  | –50 … +50 °C |  | 7 |  |
|  | siehe Tabelle |  | ? |  |
| Ausgang | 0 … 20 mA |  |  | 2 |
|  | 4 … 20 mA |  |  | 4 |
|  | 0 … 5 V |  |  | 5 |
|  | 1 … 5 V |  |  | 8 |
|  | 0 … 10 V |  |  | 6 |
|  | 2 … 10 V |  |  | 7 |