Ausschreibungstext Shunt/mV-Trennverstärker DS 7200

Stellen Sie in Ihrem Webbrowser den Cursor in die Adresszeile und Scannen den Barcode. Sie gelangen direkt ins richtige Service-Webportal. 
DRAGO einfach – zuverlässig

Shunt/mV-Trennverstärker, Zero/Span-Abgleich, kalibrierte Umschaltung

Trennung / Wandlung von bipolaren und unipolaren mV-Spannungen,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 12,5 mm, Schutzart: IP 20

Eingang		± 60 mV, ± 100 mV, ± 150 mV, ± 250 mV, ± 300 mV, ± 500 mV
			0 … 60 mV, 0 … 100 mV, 0 … 150 mV, 0 … 250 mV, 0 … 300 mV, 0 … 500 mV
Ausgang		± 20 mA, ± 10 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 mA, 2 … 10 mA
			± 10 V, ± 5 V, 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V
Bereichswahl		einfache Signalumschaltung über DIP-Schalter

Messstreckenabgleich	frontseitige Zero/Span-Potentiometer

Grenzfrequenz		10 kHz, auf ca. 30 Hz umschaltbar

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Hilfsenergie		Universalnetzteil 20 … 253 V AC/DC

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 600 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		4 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	1000 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ			Shunt/mV-Trennverstärker DS 7200 AG – ___ – ___  	(kundenspez. Voreinstellung,
										siehe Bestellschlüsssel)

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Bestellschlüssel für kundenspezifische Voreinstellung:

|  | Eingang |  | Ausgang |
| --- | --- | --- | --- |
| DS 7200 AG – | XX | – | YY |
| Eingang | ± 60 mV |  | 50 |  |  |
|  | 0 … 60 mV |  | 51 |  |  |
|  | ± 100 mV |  | 52 |  |  |
|  | 0 … 100 mV |  | 53 |  |  |
|  | ± 150 mV |  | 54 |  |  |
|  | 0 … 150 mV |  | 55 |  |  |
|  | ± 250 mV |  | 56 |  |  |
|  | 0 … 250 mV |  | 57 |  |  |
|  | ± 300 mV |  | 58 |  |  |
|  | 0 … 300 mV |  | 59 |  |  |
|  | ± 500 mV |  | 60 |  |  |
|  | 0 … 500 mV |  | 61 |  |  |
| Ausgang | ± 10 V |  |  |  | 00 |
|  | 0 … 10 V |  |  |  | 01 |
|  | 2 … 10 V |  |  |  | 02 |
|  | ± 5 V |  |  |  | 03 |
|  | 0 … 5 V |  |  |  | 04 |
|  | 1 … 5 V |  |  |  | 05 |
|  | ± 20 mA |  |  |  | 06 |
|  | 0 … 20 mA |  |  |  | 07 |
|  | 4 … 20 mA |  |  |  | 08 |
|  | ± 10 mA |  |  |  | 09 |
|  | 0 … 10 mA |  |  |  | 10 |
|  | 2 … 10 mA |  |  |  | 11 |

Fett: Einstellung bei Bestellung ohne Voreinstellung