Ausschreibungstext Temperatur-Messumformer DT 45000

Stellen Sie in Ihrem Webbrowser den Cursor in die Adresszeile und Scannen den Barcode. Sie gelangen direkt ins richtige Service-Webportal. 
DRAGO einfach – zuverlässig

Temperatur-Messumformer, programmierbar per USB und DIP-Schalter

für Pt, Ni, KTY und TC Standard-Sensoren, Widerstands-, mV- und Potimessung,

Anreihgehäuse für Hutschienenmontage, Breite 6,2 mm, Schutzart: IP 20

Eingangssignal		Pt 100 / Pt 200 / Pt 500 / Pt 1000, Sensoranschluss: 4-Leiter, 3-Leiter, 2-Leiter
			Ni 100 / Ni 200 / Ni 500 / Ni 1000, Sensoranschluss: 4-Leiter, 3-Leiter, 2-Leiter 
			Thermoelemente Typen B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W5Re_W26Re, W3Re_W25Re
			Vergleichstelle: intern, extern, unkompensiert, manuelle Vorgabe						minimale Messspanne: 10 K, abhängig vom Sensortyp

Ausgang (progr.)	0…20 mA, 4…20 mA, 0…5 V, 1…5 V, 0…10 V, 2…10 V, 0…10 mA, 2…10 mA 
Ausgangskennlinie	steigend / fallend

Übertragungsfehler	< 0,1 % vom Endwert

Messrate		4 / s

Hilfsenergie		9,6 V … 31,2 V DC, ca. 0,8 W, In-Rail-Bus

Sichere Trennung	EN 61140, 3-Port-Trennung bis 300 V AC/DC alle Kreise gegeneinander

Prüfspannung		3 kV, 50 Hz, 1 Min., Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad

Typ			Temperatur-Messumformer DT 45000 ___	(siehe Bestellschlüssel)

Lieferant		DRAGO Automation GmbH, Berlin, Germany
			Tel.: +49-(0)30-409982-0, Fax: +49-(0)30-409982-10, 
			E-Mail: info@drago-automation.de, Internet: www.drago-automation.de

oder gleichwertig

Bestellschlüssel:

| Temperatur-Messumformer, programmierbar per USB und DIP-Schalter | DT 45000 S |
| --- | --- |
| Temperatur-Messumformer, programmierbar per USB und DIP-Schalter, In-Rail-Bus zur Spannungsversorgung | DT 45000 B |